ДОДАТОК

До рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради VIскликання

від 02.08.2011 № 03-12-VI

П Р О Г Р А М А

поводження з твердими побутовими відходами

в  м. Переяславі-Хмельницькому

на 2011-2015 роки

м. Переяслав-Хмельницький

2011 р.

Зміст

- Вступ.

- Розділ І. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ.

- Розділ ІІ. Обґрунтування напрямів розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів програми.

- Розділ ІІІ. Заходи щодо вирішення проблеми поводження з ТПВ.

- Розділ ІV. Фінансове забезпечення програми.

1. Вступ

Програма поводження з твердими побутовими відходами в місті Переяславі-Хмельницькому на 2011 – 2015 р.р. (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, „Про житлово-комунальні послуги”, Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265, а також на основі Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм  поводження з твердими побутовими відходами, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2.

Мета Програми – координація та активізація дій місцевої влади, суб'єктів господарювання та населення в місті Переяславі-Хмельницькому для забезпечення реалізації загальнодержавної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ), яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Основні завдання Програми: зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на звалищі, негативний вплив ТПВ на довкілля  і здоров'я  населення; збільшити використання ресурсоцінних компонентів ТПВ; впровадити новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації, систему моніторингу поводження з ТПВ та покращити якість облік і звітність; відрегулювати тарифи; підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності, розширити обсяги надання послуг.

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується відбуватися прогресуюче накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є виключенням і м. Переяслав-Хмельницький. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів та заходами, спрямованими на запобігання їх утворення, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації вцілому. Звідси виникає необхідність подальшого удосконалення та розвитку, ураховуючи вітчизняний та світовий досвід всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з відходами.

Практичний досвід поводження з ТПВ у різних країнах свідчить про те, що не існує універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки та ресурсозбереження. Цим вимогам та тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та перероблення ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Якщо морфологічний склад ТПВ під час накопичення на полігонах та звалищах не впливає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні показники, але при цьому негативно впливає на екологічний стан довкілля, то при промисловій переробці він має дуже важливе значення. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та співвідношення органічних і неорганічних речовин. В останні роки відбулася значна зміна в морфологічному складі ТПВ: збільшилися кількість полімерів, картону та значно менше стало харчових відходів. У цьому зв’язку з цим виникає питання необхідності роздільного збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і суб’єктами господарювання. Зарубіжний досвід свідчить про те, що в тих країнах, де працює система роздільного збирання, заводи з переробки ТПВ працюють ефективніше.

Ситуація, що склалася в м. Переяславі-Хмельницькому, через накопичення твердих побутових відходів стає дедалі екологічно небезпечною. Ця проблема існує в усіх стадіях поводження з твердими побутовими відходами, починаючи з їх збирання і транспортування і закінчуючи ліквідацією чи захороненням.

Недосконала система обліку та контролю за утворенням та розміщенням твердих побутових відходів, не виключає випадки утворення стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ.

З метою оздоровлення навколишнього природного середовища в м. Переяславі-Хмельницькому, слід об’єднати та скоординувати зусилля органів місцевого самоврядування, природоохоронних організацій, підприємств, установ, громадських організацій, населення та засобів масової інформації.

Саме для досягнення таких цілей та визначення шляхів вирішення екологічних проблем виникла необхідність розроблення Програми поводження з твердими побутовими ( далі ТПВ ) в м. Переяславі-Хмельницькому.

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

  - Аналіз природно-кліматичних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання (даного регіону) та сферу поводження з ТПВ

1.1.1. Місто розташовано в кліматичній зоні лісостепу України. Клімат міста помірноконтинентальний з холодними малосніжними зимами та спекотним посушливим літом. Ландшафт – лісостеповий.

Середній річний перебіг середньомісячних температур, їх мінімуми та максимуми наведені в табл. 1.1.

Табл. 1.1. Річний перебіг середньомісячних температур

| Місяць | Середньомісячна та річна, за Цельсієм | Абсолютний мінімум, за Цельсієм | Абсолютний максимум, за Цельсієм |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | -0,7 | 12 | -20 |
| Лютий | -5,5 | 6 | -29 |
| Березень | -2,0 | 13 | -20 |
| Квітень | 9,8 | 22 | -6 |
| Травень | 16 | 33 | 0 |
| Червень | 17 | 29 | 4 |
| Липень | 20,7 | 37 | 7 |
| Серпень | 19,7 | 36 | 7 |
| Вересень | 15,2 | 30 | -1 |
| Жовтень | 8,5 | 25 | -9 |
| Листопад | 1,9 | 13 | -9 |
| Грудень | -1,0 | 10 | -14 |
| Рік | 8,3 | 37 | -29 |

Середньомісячна температура грудня становить - 0,7 C, липня - +20,7 0C.

Вегетаційний період, в середньому, 208 днів. Опади спостерігаються протягом всього року. Розподіл опадів за місяцями року в мм наведений в табл. 1.2.

Табл. 1.2.Розподіл опадів за місяцями року

| Місяці | Кількість опадів за рік |
| --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XII | XII |  |
| 45 | 52 | 38 | 64 | 54 | 94 | 35 | 114 | 10 | 54 | 40 | 71 | 669 |

Добовий максимум атмосферних опадів досягав рівня 78 мм, а місячний 114 мм. На теплий період року припадає 63% річних опадів, на холодний  - 37 %.

Дата сходу снігу – 31 березня.

Орієнтовний розподіл висоти снігового покриву за місяцями зими наведені в табл. 1.3.

Табл. 1.3. Розподіл висоти снігового покриву за місяцями зими, см

| Місяць | Грудень | Січень | Лютий | Березень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ |
| Висота | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 22 | 19 | 29 | 10 | 1 |

Максимальна швидкості руху повітря 24 м/с.

Переважними напрямками вітру в холодну пору є південно-східний та теплу пору року західний.

Глибина промерзання ґрунту: середня – 11 см і максимальна – 53 см.

1.1.2. Розподіл земель у відповідності до призначень.

| Сільськогосподарського призначення | 2241,45 га. |
| --- | --- |
| Житлової та громадської забудови | 343,76.га. |
| Рекреаційного призначення | 19,49 га. |
| Історико – культурного призначення | 31,54 га. |
| Лісового фонду | 15,52 га. |
| Водного фонду | 66,70 га. |
| Промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 433,53 га. |

| Дані підприємств, що знаходяться на самостійному балансі |
| --- |
| Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності (по даних обсягів реалізованої продукції в діючих цінах) | Питома вага, % |
| Промисловість | 100,0 |
| Обробна промисловість | 16,7 |
| з неї |  |
| харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів | 16,7 |
| Легка промисловість: | 14,1 |
| у тому числі: |  |
| текстильна промисловість та пошиття одягу | 14,1 |
| виробництво шкіри та шкіряного взуття | - |
| виробництво деревини та виготовлення виробів з неї | - |
| целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа | - |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість: | - |
| у тому числі: | - |
| хімічне виробництво | - |
| виробництво гумових та пластмасових виробів | - |
| Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів) | 0,9 |
| Металургія та оброблення металу | 5,5 |
| Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування | 40,6 |
| у тому числі: |  |
| виробництво машин і устаткування | - |
| виробництво електричного та електронного устаткування | 40,6 |
| виробництво транспортного устаткування | - |
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 21,5 |
| Інші галузі | 0,7 |

### 1.1.3. Промисловість.

1.1.4. Освіта.

| Навчальні заклади |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість вищих навчальних закладів ІІІ та IV – рівня акредитації, III- рівня акредитації | 1 | один. |
| Чисельність студентів | 5056 | чол. |
| Чисельність викладачів | 387 | чол. |
| Кількість професійно-технічних навчальних закладів | 1 | один. |
| Чисельність учнів | 537 | чол. |
| Чисельність викладачів | 115 | чол. |
| Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів | 8 | один. |
| Чисельність учнів | 2994 | чол. |
| Чисельність викладачів | 243 | чол. |
| Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) | 1 | один. |
| Чисельність учнів | 133 | чол. |
| Чисельність викладачів | 29 | чол. |
| Кількість постійних дошкільних закладів | 5 | один. |
| Чисельність дітей | 1149 | чол. |
| Чисельність персоналу | 114 | чол. |
| Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші) | 5 | один. |
| Чисельність дітей | 562 | чол. |

1.1.5. Охорона здоров’я.

| Медичні заклади |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, профілакторіїв | 1 (ЦРЛ) | один. |
| Кількість ліжок | 295 | місць |
| Кількість лікарів | 131 | чол. |
| Кількість середнього медичного персоналу | 317 | чол. |
| Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення | 48,7 | ліжок |
| Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів | 560 | відвід. за зміну |
| Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення | 200 | відвід. за зміну |
| Кількість аптек | 14 |  |

1.1.6. Демографічна ситуація.

Середньорічна чисельність населення у 2010 році становила 28,1 тис.осіб. За результатами 12 місяців 2010 року, у порівнянні з 2009 роком, зареєстровано зменшення народжуваності на 18,6% (народилось за 2010 р. – 355; за 2009 р.- 436), зменшення смертності на 8% (померло за 2010 р. – 444; за 2009 р. –483). Покращилась ситуація з міграційними процесами населення міста. Так, за показниками 11 місяців 2010 року вибуло з міста на 3,5% більше  осіб (2010 р. – 501; 2009 р. – 484), а прибуло на 8,8% більше (2010 р. – 372; 2009 – 342), ніж у відповідний період 2009 року. Майже пропорційно зменшилась кількість шлюбів та розлучень.

Відповідно до прогнозів у 2011 році показники суттєво не зміняться.

  - Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової забудови та рівнем благоустрою

В місті існує багатоповерхова та приватна забудова. Стара частина міста має одноповерхову, приватну забудову. Новозбудовані райони характеризуються багатоповерховою забудовою.

Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової забудови та рівнем благоустрою міста станом на 21.06.2011:

- комунальні ЖЕКи – 163

- відомчі організації – 2

- об'єднання співвласників – 2

- приватний сектор – 8030.

З  них комунальні за поверховістю:

10 поверхових – 4 будинки;

9 поверхових – 10 будинків;

7 поверхових – 1 будинок;

5 поверхових – 34 будинки;

4 поверхових – 5 будинків;

3 поверхових – 6 будинків;

2 поверхових – 29 будинків

Карта міста Переяслава-Хмельницького

1.3. Система виробничих підприємств і організацій сфери поводження з твердими побутовими відходами та структура управління

Базовими організаціями житлового господарства в місті є комунальні підприємства ВУКГ та ЖЕК. Вони визначають види та обсяги робіт з санітарної очистки міста та прибирання його територій, укладають договори на виконання цих робіт, здійснюють фінансування робіт із коштів місцевих бюджетів та коштів населення, контролюють вчасність та якість виконання робіт. Території, які не є власністю територіальної громади міста, належать підприємствам та організаціям різних форм власності та утримуються ними за власні кошти. Ці підприємства укладають договори на вивіз ТПВ і сплачують за відповідні  роботи із своїх бюджетів.

Відомчі будинки, які об‘єднані у житлові будинкові кооперативи (ЖБК), самостійно займаються організацією робіт із санітарної очистки на відповідній території. Мешканці будинків індивідуальної забудови проводять вивіз сміття за окремими договорами, за власний рахунок.

Збирання та вивезення побутових відходів на сміттєзвалище здійснюється спеціалізованими підприємствами.

Адміністративне управління комунальними підприємствами здійснюється відділом капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяслав-Хмельницької міської ради.

Нагляд і контроль за дотриманням чинного екологічного законодавства та санітарно-гігієнічних вимог здійснює санепідемстанція та відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

1.4.  Структура, склад та обсяги ТПВ (які утворюються на даній території)

ТПВ – це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються в жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах.

За місцем утворення ТПВ поділяють на відходи житлових будинків (багатоповерхових та індивідуальної забудови); відходи адміністративних приміщень підприємств, організацій, установ, контор, офісів, агенцій; відходи навчальних закладів дошкільних та дитячих установ; відходи громадських культурно-побутових та інших закладів; відходи лікарень, аптек, санаторіїв, будинків відпочинку; відходи підприємств торгівлі (ринків, крамниць, кіосків); відходи вокзалу тощо.

За морфологічним складом ТПВ поділяють на: харчові відходи, кістки, папір, дерево, текстиль, полімерні матеріали (пластмаса, поліетилен тощо), шкіра, гума, кераміка, скло, метали (чорні і кольорові) тощо

Морфологічний склад ТПВ :

Харчові відходи			37.0%

Папір					11,4%

Пластмаса				 18,4%

Скло					11,4%

Метал				 3,4%

Горючі та садові відходи	13.1%

Інші					 5,3%

1.5. Існуючі технології та засоби механізації в сфері поводження з ТПВ

1.5.1. Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні майданчики

Сміттєзбиральні  контейнери в місті  у переважній більшості знаходяться на балансі комунальних підприємств. Переважна більшість яких оновлено, за рахунок коштів міської ради. Місткість контейнерів 0,75м. куб.

Кількість та стан контейнерів для сміття та сміттєзбиральних майданчиків по м. Переяславу-Хмельницькому наведені у табл. 1.7.

Табл. 1.7.

| Найменування власників житла | Сміттєзбиральні майданчики | Контейнери для збору сміття |
| --- | --- | --- |
|  | загальна кількість, од | в т.ч. облаш-тованих, од | місткість контей-нера, м3 | кількість,од | з них потребують |
|  |  |  |  |  | заміни | ре-монту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комунальної власності | 71 | 65 | 0,75 | 510 | 42 | 11 |
| ЖБК та ОСББ | - | - | 0,751 | - | - | - |
| Приватна забудова | 6 | - | 0,75 | 6 | - | - |
| Всього | 77 | 65 |  | 299 | 42 | 11 |
| Тарифи на поводження з відходами |  |  |
| - Збирання та вивіз |  |  |
| Упорядковані будинки (газ, центральне опалення, водопровід, каналізація) | грн./м куб. | - |
| Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації) | грн./м куб. | - |
| Будинки приватного сектора з присадибною ділянкою | грн./м куб. | 19,70 |
| Адміністративні та громадські установи та організації (бюджетні) | грн./м куб. | 25,26 |
| Комерційні структури (госпрозрахункові) | грн./м куб. | 28,55 |
| Великогабаритні відходи | грн./м куб. | - |
| Будівельні відходи | грн./м куб. | - |
| - Утилізація та захоронення на полігоні |  |  |
| Упорядковані будинки (газ, центральне опалення, водопровід, каналізація) | грн./м куб. | - |
| Неупорядковані будинки (без водопроводу і каналізації) | грн./м куб. | - |
| Будинки приватного сектора з присадибною ділянкою | грн./м куб. | - |
| Адміністративні та громадські установи та організації (бюджетні) | грн./м куб. | 6,84 |
| Комерційні структури (госпрозрахункові) | грн./м куб. | 7,74 |

Для забезпечення виконання “Програми поводження з твердими побутовими відходами” (Постанова КМУ від 04.04.2004 №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%. З метою запровадження роздільного збору твердих побутових відходів інвестором необхідно встановити додатково 180 контейнерів.

Відповідно до вимог ДБН 360-92** для повного заповнення існуючого полігону, з урахуванням впровадження роздільного збору ТПВ, на розрахунковий період необхідне будівництво підприємства промислової переробки відходів потужністю 20,0 тис. т/рік. Санітарно-захисна зона 300 м.

Розміщення заводу доцільне на території Переяслав-Хмельницького району на відстані не більше 10 км від існуючого полігону. Територія існуючого полігону підлягає рекультивації за окремим проектом з урахуванням усіх діючих санітарних та екологічних вимог.

1.5.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та прибиральних машин

Вивіз сміття здійснюють 9 сміттєвозів, які знаходяться на балансі КП ВУКГ.

| Спецмашини та механізми для транспортування твердих побутових відходів, в т.ч. за типами машин | од. | КО-431 (на базі ЗІЛ 130) 3 од.; КО-413 (на базі ГАЗ-3307) 1 од.; МТЗ-80 2 од.; ГАЗ-53 2 од. ЗІЛ-4502 1 од. |
| --- | --- | --- |

Коефіцієнт зносу сміттєвозів становить 94,39%.

1.6.3. Захоронення ТПВ на полігонах і звалищах та стан цих об'єктів

Техніко-технологічна характеристика звалища ТПВ:

1) тип – відкрите поверхневе, насипне;

2) наявність фільтраційних явищ – стік у період атмосферних опадів;

3) наявність засобів захисту навколишнього природного середовища від

забруднення:

а) донний ізоляційний екран – глинистий;

б) бортові ізоляційні екрани – глинисті;

в) обвалування по периметру -  існує, але потребує відновлення;

г) дренажні канави  -  земляні  ( потребують відновлення ) ;

4) технологія видалення ТПВ:

а) прошаркове складування з глинистим прошарком;

б) ущільнення відходів.

5) заходи знешкодження відходів не здійснюються;

6) під’їзні шляхи з твердим покриттям потребують капітального

ремонту;

7) потребують оновлення:  в’їзний шлагбаум та побутове приміщення для

працівників охорони;

8) санітарно- захисну зону витримано.

Загальноміське сміттєзвалище ТПВ знаходиться на балансі комбінату комунальних підприємств. який має державний акт на право користування цією ділянкою ХР №14-00-0000-13, затверджений рішенням райдержадміністації № 576 від 15.12.1997 року. Проектна та експлуатаційна документація застаріла і потребує відновлення, знаходиться на відстані 15 км від північно-східної околиці м. Переяслава-Хмельницького. Заповнене на 95 %.

. РОЗДІЛ ІІ

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ ТА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

2.1.  Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблеми поводження з ТПВ та обґрунтування найбільш оптимального варіанту

Розглядаючи світовий досвід щодо охорони довкілля та ресурсозбереження, для практичного використання пропонується три підходи, що відповідають принципам інтеграції екології та економіки.

1. Традиційний підхід, згідно з яким основна увага приділяється боротьбі з відходами, насамперед шляхом встановлення очисних споруд і установок із нейтралізації та оброблення відходів з метою зменшення їх небезпечності, а також здійснення заходів з утилізації та видалення відходів.

Цей підхід характеризується такими основними принципами:

- утилізація або видалення відходів у межах їх утворення, нагромадження і зберігання;

- контроль якості навколишнього природного середовища (води, повітря, ґрунтів) безпосередньо на техногенних системах;

- моніторинг джерел і місць накопичення і зберігання відходів.

2. Системний підхід, за яким запобігання забрудненню навколишнього природного середовища виконується на основі системного розгляду, всього виробничого циклу і запровадження засобів боротьби із відходами на всіх етапах їхнього виникнення, тобто на всіх етапах їх «життєвого» циклу відходів. Цей підхід встановлює чітку послідовність пріоритетів у цій сфері, що включає:

- запобігання утворенню відходів;

- утилізацію відходів, що передбачає комплекс заходів щодо їх збирання, зберігання, перероблення, транспортування, утилізації тощо;

- остаточне видалення та захоронення лише тих відходів, які на даному етапі розвитку техніки і технології не можуть бути перероблені іншим шляхом.

3. Третій підхід носить більш системний характер. Розгляд і облік всіх збитків та шкоди, що завдані  природі і здоров’ю людини проводяться на стадії видобутку,  первинного перероблення всіх видів природної сировини і далі, на стадіях проміжного та кінцевого виробництва, в процесі експлуатації виробленої кінцевої продукції і аж до утилізації або знешкодження (видалення) відходів та виробів, які відслужили свій термін. Тут йдеться вже не скільки про заміну технологій, скільки про зміну характеру самого продукту та ідеології здійснення суспільного виробництва в цілому. Цей підхід розглядається як перспективний і набирає сили у найбільш розвинених країнах світу. Його реалізація неминуча, але вона можлива тільки в умовах державного регулювання ринкової економіки в напрямі її екологізації.

Застосування одного з вищенаведених підходів вимагає створення дієвої системи управління поводження з відходами, перш за все державного регулювання у цій сфері, створення відповідної нормативно-правової бази, а також здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення обсягів залучення відходів у господарський обіг.

Враховуючи специфіку твердих побутових відходів, європейський досвід вирішення цієї проблеми, а також діючої законодавчої бази, цикл “сировина – продукція - відходи” повинен замикатися, тобто відходи повинні максимально повертатися у виробничий цикл і тільки при неможливості їх застосування підлягають видаленню.

Таким чином, для вирішення цієї проблеми виникає необхідність застосування найбільш прогресивного третього підходу, але в умовах України з елементами другого підходу.

2.2.  Обґрунтування напрямів розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні (видаленні) ТПВ

В світовій практиці поводження з відходами застосовується більше 20 методів знешкодження та утилізації ТПВ, кожний метод має 5…10 (окремі - до 50) різновидів технологій, технологічних схем, типів споруд. Методи знешкодження й переробки ТПВ за кінцевою метою поділяються на ліквідаційні (вирішують в основному санітарно-гігієнічні завдання) та утилізаційні (вирішують ще й завдання економіки - використання вторинних ресурсів). За технологічним принципом методи поділяються на біологічні, термічні, хімічні, механічні, змішані.

Найбільшого поширення набули такі методи:

- складування на полігонах (ліквідаційний біомеханічний);

- спалювання (ліквідаційний термічний);

- компостування (утилізаційний біологічний).

У табл. 2.1. наведено дані  про загальний стан знешкодження відходів у зарубіжних країнах і в Україні.

В Україні на даний час застосовуються два перші з вище зазначених методів, а саме - складування на полігонах та спалювання, і в окремих, не багатьох випадках перероблення з метою відсортовування відходів, які є вторинною сировиною. Проте вони мають свої вади.

Під звалища та полігони із сфери ефективного економічного використання вилучаються значні земельні площі, нещадно забруднюється довкілля. Існуючі звалища не відповідають екологічним вимогам з багатьох причин, серед яких – порушення правил експлуатації, безконтрольне, нерегульоване попадання на полігони небезпечних промислових відходів, велика кількість фільтрату, який утворюється внаслідок проникнення в тіло звалища атмосферних опадів і води з прилеглої території.

Таблиця 2.1.

Загальний стан знешкодження відходів у розвинених країнах (у % відповідно до маси)

| Країна | Вторинне використання | Спалю-вання | Захоронення на полігонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Швейцарія | 42 | 47 | 11 |
| Фінляндія | 30 | 4 | 66 |
| Канада | 29 | 4 | 67 |
| Нідерланди | 28 | 42 | 30 |
| Данія | 25 | 55 | 20 |
| Австрія | 24 | 11 | 70 |
| США | 24 | 15 | 61 |
| Швеція | 19 | 47 | 34 |
| Німеччина | 18 | 36 | 46 |
| Норвегія | 14 | 18 | 68 |
| Франція | 8 | 33 | 59 |
| Велика Британія | 6 | 9 | 85 |
| Японія | 5 | 74 | 21 |
| Бельгія | 3 | 54 | 43 |
| Україна* | - | 5 | 95 |

В цілому загальноприйняте складування ТПВ на полігонах створює цілу низку проблем, серед яких найістотнішими є:

- швидке надмірне переповнення існуючих полігонів через недостатнє ущільнення відходів - середня щільність ТПВ у тілі полігона рідко перевищує 0,45 - 0,5 т/м3 ;

- негативні фактори впливу на довкілля - забруднення підземних вод фільтратом, виділення неприємного запаху, самозаймання відходів, забруднення прилеглих територій легкими фракціями (папір, поліетилен тощо), створення сприятливого середовища для розплодження комах, гризунів, бродячих тварин;

- відсутність площ, придатних для влаштування полігонів на оптимальній відстані від великих міст.

- неможливість дійового контролю за впливом полігонів на довкілля, особливо після їх закриття.

Сміттєспалювальні заводи знайшли широке застосування в країнах з високою густотою населення (ФРН, Японія, Швейцарія, Бельгія та ін.). Проте експлуатація цих заводів у порівнянні зі сміттєпереробними підприємствами і полігонами потребує  значно більших капітальних та експлуатаційних витрат. Крім того, складними є процеси очищення газів, а також утилізація та знешкодження токсичної золи та шлаку, які утворюються при спалюванні ТПВ у значній кількості (до 30 % від сухої маси відходів).

На сміттєспалювальних заводах можна приймати, крім ТПВ, відходи медичних закладів. Практично всі діючі в країнах СНД заводи оснащені імпортним обладнанням.

Термічний метод знешкодження відходів, як показує досвід експлуатації в Україні сміттєспалювальних заводів, також може бути джерелом забруднення довкілля: при недотриманні технологічного режиму спалювання в атмосферу можуть потрапити токсичні речовини. Однак до недавнього часу цей метод вважався майже безальтернативним і для промислових міст України.

Україна має досвід експлуатації сміттєспалювальних заводів (виробництва фірми «ЧКД-Дукла») в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Севастополі. Проектна потужність одного котла – 15 т/год. Досвід експлуатації заводів виявив багато недоліків: фактична потужність на вітчизняних відходах була на рівні 60-70 % від проектної, теплова енергія ефективно не використовувалась, заводи не мали досконалого блоку газоочистки. Внаслідок  недотримання технологічного режиму спалювання в атмосферу потрапляли токсичні речовини. Зола сміттєспалювального заводу є токсичною речовиною першого класу небезпеки і потребує спеціальних методів знешкодження. Вартість термічного знешкодження на заводах України становить понад 50 грн. за 1 т ТПВ.

Більшість вказаних недоліків відсутні на сміттєспалювальних заводах США, Японії, Канади та країн Західної Європи. В цих країнах вирішені питання очищення газів, а також утилізації і знешкодження токсичної золи та шлаку, які утворюються  при  спалюванні ТПВ у значній кількості (до 30 % від сухої маси відходів).

Практично всі зарубіжні сміттєспалювальні  заводи мають обладнання для утилізації тепла. На всіх заводах відбирають брухт чорного металу. Проте експлуатація цих заводів у порівнянні зі сміттєпереробними підприємствами і полігонами потребує значно більших капітальних та експлуатаційних витрат.

Вартість знешкодження 1 т ТПВ становить  від 55 до 100 дол.USA.

Оптимальними для будівництва сміттєспалювальних заводів з утилізацією теплової енергії можуть бути такі умови:

- слід розташувати заводи у межах міської забудови (в промисловій зоні) на відстані до 0,5 км від врізки в теплопровід;

- завод має бути забезпечений гарантованими цілодобовими та цілорічними споживачами теплової енергії;  теплова енергія має подаватись у комплексі з ТЕЦ чи котельнею, щоб не було збоїв;

- шлаковідвал чи споживач шлаку як вторинної сировини має бути розміщений не далі ніж за 10 км від заводу;

- чисельність населення, що обслуговується заводом, має становити не  менше 250 тис.чол.

У багатьох європейських країнах (Франції, Італії, Німеччині, Нідерландах та ін.), а також у великих містах СНД (С.-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Мінську, Ташкенті, Тбілісі, Баку, Алма-Аті, Тольятті та ін.) експлуатуються сміттєпереробні заводи, що використовують технологію аеробного біотермічного компостування. За цією технологією ТПВ включаються в кругообіг речовин у природі, знешкоджуються і перетворюються в компост – цінне органічне добриво, яке використовується , приміром, для міського озеленення та як біопаливо для теплиць. У процесі компостування відходів складаються умови, згубні для більшості хвороботворних мікроорганізмів, яєць гельмінтів, личинок мух. Технологічні заходи дозволяють нормалізувати вміст у компості мікроелементів, у  тому числі солей важких металів.

Ці заводи оснащаються спеціальним обладнанням для подрібнення та  розподілу ТПВ за фракціями, сепараторами чорного та кольорового металів, скла, полімерів тощо. Повний комплект як основного, так і допоміжного обладнання таких заводів серійно випускається машинобудівними підприємствами Росії.

У Росії та інших країнах колишнього СРСР роздільне збирання ТПВ не організоване, тому на сміттєпереробний завод у великій кількості потрапляють  полімерні матеріали, скло, гальванічні елементи, що суттєво погіршує  якість компосту.

Компост  у більшості міст Росії використовують як органічну складову ґрунту при благоустрої зелених зон прибудинкових територій, у парках, скверах. Що стосується використання компосту при вирощуванні сільськогосподарських культур, то воно обмежене.

На сміттєпереробних заводах країн Західної Європи, де завдяки роздільному збиранню на заводи надходять тільки органічні відходи, виробляють компост і для сільського господарства. Для створення сміттєпереробного заводу за технологією біотермічного компостування для міст України оптимальними умовами є такі:

- наявність гарантованих споживачів компосту (органічного добрива чи біопалива) в радіусі 20…50 км;

- чисельність населення понад 100 тис. чол.

- слід впровадити роздільне збирання ТПВ з виділенням органічної частини.

В Україні не освоєне серійне виробництво обладнання для сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів.

Досвід роботи в Україні свідчить про те, що діючі потужності з перероблення ТПВ використовуються не зовсім ефективно, так, зокрема, у м. Києві діє технологічна лінія фірми Sacria (Франція) потужністю 200 тис. тонн на рік та в м. Харцизьку Донецької області - технологічна лінія фірми Pressona (Швеція) потужністю 100 тис. тонн на рік, при цьому у м. Києві відбір вторинної сировини не перевищує 5 %, а в м. Харцизьку перевищує 20%, таку суттєву різницю можна пояснити тим, що технологічне рішення, яке було прийнято у м. Києві, не враховує специфіки ТПВ, що утворюються в Україні. Для підвищення ефективності використання вітчизняних потужностей виникає необхідність зміни ситуації щодо збирання та транспортування ТПВ на їх переробку.

Як приклад тенденцій у справі знешкодження ТПВ можна навести динаміку розвитку санітарної очистки в США.

За останнє десятиліття у поводженні з відходами в США відбулися значні зміни. Повторне використання та компостування стають повноправними компонентами системи управління відходами. У 1989 році в 41 штаті понад 80 % ТПВ направлялось на полігони і тільки 9 % - на спалювання. У 1998 році частка утилізованих відходів, включаючи компостування зеленої маси, становила 30 %. Динаміка зміни питомої ваги різних методів знешкодження відходів у США наведена в табл. 2.2.

Загальний стан знешкодження відходів у Сполучених Штатах відображений в табл. 2.3. (дані наведено по 5 штатах з максимальним та по 5 з мінімальним накопиченням відходів за станом на 1998 р.). Відсоток ТПВ, що направляються на полігони, має стійку тенденцію до зниження. В 11 штатах на полігони вивозиться менше половини відходів, в 4 - не більше 25 %. Незначні зміни відбулися в сміттєспалюванні, частка якого в цілому по країні становить близько 10 %. Найбільше відходів спалюють у Коннектикуті (60 %) та Окрузі Колумбія (92 %).

Кількість полігонів у США упродовж 10 останніх років постійно зменшується, тільки за останній рік закрито 577 полігонів. Після піку, досягнутого в 1992 р., зменшується кількість сміттєспалювальних заводів - за ці роки їх число зменшилося на 131 одиницю, хоча слід відзначити, що більшість зупинених підприємств були невеликими.

Таблиця 2.2. Динаміка зміни питомої ваги різних методів знешкодження відходів у США

| Рік | Кількість ТПВ,тис. т / рік | Знешкоджено методами, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | утилізації | спалювання | складуванняна полігонах |
| 1990 | 269 000 | 8 | 8 | 84 |
| 1991 | 293 613 | 11,5 | 11,5 | 77 |
| 1992 | 280 675 | 14 | 10 | 76 |
| 1993 | 291 742 | 17 | 11 | 72 |
| 1994 | 306 866 | 19 | 10 | 71 |
| 1995 | 322 879 | 23 | 10 | 67 |
| 1996 | 326 709 | 27 | 10 | 63 |
| 1997 | 327 460 | 28 | 10 | 62 |
| 1998 | 340 466 | 30 | 9 | 61 |

Таблиця 2.3. Загальний стан знешкодження відходів у США в 1998 р.

| Штат | Кількість ТПВ, тис. т/рік | Кількість перевантажувальних станцій | Знешкоджено методами, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утилі-зації | спалювання | складуванняна полігонах |
| Каліфорнія | 45 000 | 279 | 30 | 0 | 70 |
| Нью-Йорк | 28 800 | 500 | 39 | 12 | 49 |
| Флоріда | 23 617 | 106 | 40 | 17 | 43 |
| Джорджія | 14 645 | 127 | 33 | 1 | 66 |
| Мічіган | 13 500 | 53 | 25 | 10 | 65 |
| Вайомінг | 530 | 9 | 5 | 0 | 95 |
| Північна Дакота | 510 | 44 | 21 | 0 | 79 |
| Південна Дакота | 510 | 14 | 42 | 0 | 58 |
| Род Айленд | 477 | 14 | 23 | 0 | 77 |
| Округ Колумбія | 246 | 5 | 8 | 92 | 0 |
| УСЬОГО ПО США | 340 466 | 3 382 | 30 | 9 | 61 |

Багато зарубіжних фірм виготовляють, так звані, сміттєсортувальні комплекси, зокрема, Pressona (Швеція), Imabe Iberika (Іспанія), Sacria (Франція), Lidermann (Німеччина), Станкоснаб  (Росія, Москва),  Гідр(Росія, Липецьк).

За технологічним процесом ці комплекси однотипні. ТПВ вивантажуються з сміттєвозів у приймальний бункер; звідки транспортером, розміщеним на днищі бункера, подаються на віброгрохот, або в барабанний грохот з отворами для відділення дрібної фракції (відсіву). Основний потік ТПВ із барабанного грохота подається на сортувальний стрічковий транспортер, на якому сортувальники вручну відбирають з ТПВ вторсировину (картон, папір, полімери, скло, текстиль, дерево тощо). Далі з ТПВ за допомогою електромагнітних сепараторів відбираються чорні та кольорові метали, а залишок подається в прес неперервної дії і пресується в тюки, що вивозяться на полігон для захоронення. 
Ці технології та обладнання призначені для перероблення ТПВ. Попередньо підготовлених на стадії роздільного збирання, а також сухих  змішаних ТПВ, що не містять великої кількості органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання.

Досвід ручного сортування в країнах СНД змішаних ТПВ від житлового  сектору, які пройшли через сміттєпровід, контейнер та сміттєвоз, є негативним. Такі ТПВ не піддаються ручному сортуванню. При цьому робота сортувальників є непривабливою і не продуктивною, а відібрана вторсировина, особливо макулатура, є забрудненими і непридатними.

До того ж робота сортувальників є небезпечною внаслідок високого бактеріального та гельмінтологічного забруднення відходів і робочих місць.
Технологія роздільного збирання в Україні практично не застосовується. Хоча в останні 2-3  роки заготівельні організації  "Укрвторма" та  "Укрекокомресурси", а також приватні підприємства розширили збирання вторинних матеріалів на об’єктах торгівлі, громадського  харчування, малих підприємств та ін. До таких вторинних матеріалів відноситься макулатура, склобій, полімерні відходи, гумові відходи, у тому числі зношені шини, тощо.

Чинним нормативним документом щодо сортування відходів в Україні є "Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья", затверджені МОЗ СРСР 22.01.1982 Р. № 2524-82. П.6 цих "Правил"  встановлює: "Разрешается заготавливать вторичное сырье, извлеченное из бытового мусора на  механизированных мусороперерабатывающих заводах  и обезвреженное в соответствии с настоящими правилами". Отже створення сміттєсортувального комплексу не є порушенням діючих нормативів.

У м. Дніпропетровську на території сміттєспалювального заводу була збудована в 1999 році сміттєсортувальна установка з використанням обладнання фірм Нідерландів та на кошти уряду Нідерландів. Через конструктивні недоробки та незавершеність технологічного циклу (несортований залишок ТПВ з установки до приймального бункера  заводу  необхідно доставляти автотранспортом),  установка в експлуатаційному режимі не працювала.

Роботи щодо створення сміттєсортувального обладнання та заводів різних технологічних схем та продуктивності проводяться в Івано-Франківську заводом ВАТ "Автоливмаш" разом з компанією "Укрекокомресурси".

Вибір методу та типу споруд сміттєсортувального комплексу у конкретному місті чи регіоні цілком залежить від місцевих умов і здійснюється на основі техніко-економічних та еколого-гігієнічних чинників, чисельності населення, складу ТПВ, потреби у вторинній сировині тощо. Враховується також можливість відведення земельних ділянок під об'єкти санітарної очистки.

Одним з головних завдань при створенні цілісної системи знешкодження відходів є зниження ризику для здоров'я людей та забруднення довкілля. Тому при виборі способу видалення, перероблення, утилізації та знешкодження відходів мають бути визначені можливі негативні наслідки для здоров'я населення та впливу на стан довкілля. Пріоритетними методами є такі, що зводять негативні наслідки нанівець чи хоча б дозволяють їх мінімізувати. У будь-якому разі зниження ризику при поводженні з відходами повинно гарантуватися виконанням санітарних правил та відповідних гігієнічних нормативів.

На підготовчому етапі досліджень при виборі методу знешкодження відходів проводиться аналіз інформації про відходи та їх властивості. Утилізація й переробка відходів за наявності в них шкідливих речовин та важких металів ставить ряд питань щодо гігієнічної оцінки технологій, обладнання, машин, забезпечення безпечних умов праці, обмеження впливу додаткових шкідливих факторів на довкілля.

2.3. Обґрунтування заходів з вирішення проблем поводження з ТПВ

Сьогодні в більшості країн у поводженні з ТПВ набирає популярності перехід від стратегії складування на полігонах та сміттєспалювання до альтернативних рішень цієї проблеми, які максимально знижують негативний вплив відходів на довкілля.

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки, ресурсозбереження та ринку. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та утилізації ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Якщо під час складування на полігонах та звалищах морфологічний склад ТПВ не впливає (або майже не впливає) на технологію робіт, технічні показники та екологічний стан довкілля, то при промисловому перероблені він має дуже важливе значення. Головними показниками якості відходів стають їх вологість, склад та співвідношення органічних і неорганічних речовин. В останні роки відбулася значна зміна в морфологічному складі ТПВ: збільшилася кількість полімерів, картону та значно менше стало харчових відходів. У зв’язку з цим  постає питання про необхідність роздільного збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і невеликими торговельними підприємствами, наприклад ринками. Ці підприємства за умови матеріального заохочення можуть збирати залишки тари та упаковки, харчові відходи, а також скло та ресурсоцінні фракції полімерів. Зарубіжний досвід засвідчує, що в тих країнах, де працює система роздільного збирання, сміттєпереробні заводи працюють ефективніше.

На сьогодні в Україні особливо гостро постає проблема поводження з ТПВ, а конкретно – із залученням цих відходів у вторинне використання.

Умови м. Переяслава-Хмельницького , як об'єкта санітарного очищення, є такими:

1. Організаційні умови:

- збирання та вивезення ТПВ в місті здійснюється спеціалізованими автотранспортними підприємствами зі значним досвідом роботи;

- організацію робіт з санітарної очистки та благоустрою в міста здійснює розвинена структура комунальних та приватних підприємств;

- сфері санітарної очистки та прибирання  міста приділяється належна увага з боку органів місцевого самоврядування;

- низький платоспроможний рівень населення та відсутність механізму примусу сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що частина мешканців сектору індивідуальної забудови міста  не має договорів на вивезення ТПВ і не бере участі в оплаті цих послуг.

2. Технологічні умови: єдиною технологією поводження з ТПВ в м. Переяславі-Хмельницькому є їх збирання та вивезення ТПВ на санкціоноване сміттєзвалище в с. Велика Каратуль.

3. Технічне забезпечення: місто  має достатню кількість контейнерів для збирання ТПВ, але частина контейнерів відомчого житла, ЖБК та ОСББ потребує заміни в зв’язку з незадовільним технічним та санітарним станом контейнерів;

Склад ТПВ:

- в складі ТПВ є значна кількість (більше 50% за масою) цінних компонентів вторинної сировини, яка значною мірою відбирається на стадії утворення  відходів тимчасово вільними безробітними мешканцями, діяльність яких є непривабливою і не продуктивною і може скорочуватись з підвищенням життєвого рівня населення.

- в складі ТПВ є значний вміст паперу, полімерів, скла та інших, які є цінною вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення в достатній кількості, а вивозяться та захоронюються на сміттєзвалищах і є небезпечними забруднювачами навколишнього природного середовища;

- в складі ТПВ є значна кількість органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання (50...60 %), які є причиною утворення фільтрату, що забруднює ґрунтові води,  та біогазу, який забруднює атмосферне повітря.

Полігон для захоронення ТПВ.

Ситуація з сміттєзвалищами є вкрай не благополучною:

- існуюча практика захоронення на сміттєзвалищах в складі ТПВ органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання, призводить до довгострокових (на 20 років і більше) виділення фільтрату та біогазу;

- переповнення сміттєзвалищ вище проектних відміток призвело до стікання фільтрату з надземної частини тіл сміттєзвалищ за межі водотривкого шару по всьому периметру та призводить до забруднення підземних водоносних шарів водозабору питного водопостачання, розташованих поблизу;

- на смітєзвалищах повсюдно відсутні системи керованого відведення біогазу і немає верхнього укриття, що призводить до самовільного виходу і горіння.

Аналіз стану поводження з ТПВ виявив наявність багатьох проблем, які потребують невідкладного вирішення. Враховуючи екологічні та економічні фактори, вважається за доцільне впровадити у  місті комплексну систему, яка базується на організації роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії (сміттєсортувальному комплексі), компостуванням органічної частини, та складуванням залишку, що не утилізується в брикетованому вигляді, на спеціальному полігоні.

Ця система включає такі етапи робіт :

- організацію роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та постачання на сортувальну лінію;

- організацію пунктів збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини;

- вилучення на сортувальній лінії корисних компонентів ТПВ та розподіл залишку на частини, що компостуються і не компостуються;

- підготовку вторинної сировини для утилізації;

- утилізацію складових ТПВ;

- організація збирання, перероблення та утилізації великогабаритних та будівельних відходів, використаної побутової техніки тощо;

- захоронення несортованого інертного залишку в брикетованому стані на полігонах.

2.4. Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення в сфері поводження з ТПВ

Одне з правил, яке стосується будь-якого інформування, можна сформулювати так: людина повинна одну інформацію отримати в різний спосіб і щонайменше з трьох різних джерел, тоді це спонукає до обдумування, обговорення з іншими, а відтак і до усвідомленої активної дії.

Для досягнення поставленої мети Програми необхідно забезпечити реалізацію наступних завдань:

- розгляд екологічних проблем перш за все як проблем соціальних;

- відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи.

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області та суб’єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

Узагальнення досвіду управління поводження з відходами в розвинених країнах та досвіду використання відходів в Україні дозволяє визначити розширення їх використання як пріоритет першого порядку. Але це лише загальна орієнтація і стратегія. В практичному плані, враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмежені фінансово-економічні можливості міста та суб’єктів господарювання, важливого значення набуває розроблення пріоритетів другого і третього порядку. На системі відповідних пріоритетів передбачається формування напрямів і структур з перероблення відходів чи їх видалення, науково-технічна політика, економіко-організаційні заходи, система пілотних проектів. Відповідно виконання програмних заходів втілення програми передбачається здійснювати в три  етапи. В першу чергу необхідно створити сприятливі умови виробникам, споживачам і інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у вирішенні поставленої проблеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу, а також реалізувати ряд важливих проектів, як приклади сучасного підходу та реальні кроки до вирішення проблеми. Складником заходів мають стати аналітично-оціночні роботи, що визначають місцеві пріоритети, дослідження кон’юнктури ринку щодо сировини та потреб у продукції, що може бути виготовлена з відходів.

Виходячи з реальних економічних можливостей визначається пріоритетність наступних напрямів першого  етапу:

- розширення системи збирання і заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, розвиток відповідної інфраструктури;

- оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;

- експериментальне відпрацювання системи роздільного збирання складових ТПВ;

- обстеження та впровадження рішень щодо модернізації діючого полігону із захоронення ТПВ;

- створення ефективної системи управління ТПВ у м. Переяславі-Хмельницькому

Орієнтовний термін виконання першого етапу  2011- 2013 рр.

На другому етапі необхідно забезпечити:

- тиражування найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання складових ТПВ, перероблення ТПВ, модернізації полігону із захоронення ТПВ;

- створення потужностей з утилізації складових ТПВ.

Орієнтовний термін виконання другого етапу  –  2013 - 2015 рр.

На третьому етапі передбачається:

- охоплення системою роздільного збирання ТПВ населення міста;

- забезпечення захоронення складових ТПВ з дотриманням сучасних вимог щодо охорони довкілля;

- перехід до замкнутих циклів ресурсоспоживання.

Орієнтовний термін третього  етапу –  2015 - 2020 рр.

2.5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації

Загальну організацію та координації робіт Програми здійснює відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяслав-Хмельницької міської ради.

Реалізація заходів здійснюватиметься відповідно до законодавства за контрактами з усіма виконавцями.

Виходячи з того, що запобігання неефективним витратам, своєчасне виявлення проектів, реалізація яких недоцільна, та включення нових перспективних проектів до Програми потребує постійного контролю за її виконанням та щорічного коригування складу завдань і заходів. Необхідно налагодити систему оперативного отримання та обробки інформації про хід виконання Програми.

У процесі реалізації заходів Програми передбачається щорічне їх корегування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт за очікуваними результатами.

РОЗДІЛ ІІІ

ЗАХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

Зведена таблиця заходів Програми.

| № | Заходи Програми | Відповідальні виконавці | Терміни виконання | Обсяги фінансування, тис. грн. | Місце та обсяги виконання | Очікувані результати та наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | початок | закінч. | всього | за роками реалізації Програми | місце | обсяги | резуль- тати | наслід- ки |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Ліквідація стихійних звалищ | ВКБ та ЖКГ КП ВУКГ | постійно. | Постійно | 1150.0 | 300.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 | 100.0 |  |  |  |  |
| 3 | Впорядкування, технічне облаштування звалища ТПВ | - \\ - | 2011 р. | 2011 р | 25.0 | 20.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання контейнерів для роздільного збору сміття | - \\ - | 2011 р. | 2013 р | 2930 | 720 | 980 | 1230 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оновлення парку спецтехніки | - \\ - | 2011 р | 2015 р | 2884,8 |  | 721,2 | 721.2 | 721.2 | 721.2 |  |  |  |  |
| 6 | Розробка проекту закриття та рекультивації звалища ТПВ | - \\ - | 2013 р | 2014 р | 600.0 |  | 200.0 | 400.0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розробка проекту будівництва нового полігону ТПВ | - \\ - | 2013 р | 2014 р | 1500.0 |  | 500.0 | 1000.0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини | - \\ - | 2011р | 2013 р | 234 | 20 | 90 | 124 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ (освітні програми, облаштування контейнерних майданчиків) | ВКБ та ЖКГ КП ВУКГ | 2011 р | 2014 р | 200.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО : |  |  |  | 9523,8 | 1110,0 | 2846,2 | 3775,2 | 971,2 | 821,2 |  |  |  |  |

Заходи з оновлення парку спецтехніки та контейнерного господарства.

| № | Найменування заходу | Перша черга реалізації програми |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
|  |  | Необхідно закупити (одиниць) | Загальна вартість ( тис.грн) | Необхідно закупити ( одиниць) | Загальна вартість (тис. грн ) | Необхідно закупити (одиниць) | Загальна вартість (тис. грн) | Необхідно закупити (одиниць) | Загальна вартісь (тис.грн) | Необхідно закупити (одиниць) | Загальна вартість (тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Оновлення парку сміттєвозів | 1 | 721.2 | 1 | 721.2 | 1 | 721.2 | 1 | 721.2 | 1 | 721.2 |
| 2 | Придбання каналопромивочної машини (КО-503КП-3) |  |  | 1 | 512.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання бульдозеру |  |  | 1 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання навантажувача |  |  | 1 | 401,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оновлення контейнерного господарства | 144 | 720 | 196 | 980 | 246 | 1230 |  |  |  |  |
| 7 | Облаштування контейнерних майданчиків | 30 | 22 | 40 | 29 | 50 | 36 |  |  |  |  |
| 8 | Впровадження освітніх програм |  | 28 |  | 21 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | 1491,2 |  | 3364,5 |  | 2001,2 |  | 721,2 |  | 721,2 |

Заходи з впорядкування, технічного переоснащення, реконструкції, рекультивації

та будівництва полігону для захоронення ТПВ.

| № | Місце розташування об’єкту | Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ліквідація звалищ та санація територій | Облаштування | Технічне переоснащення | Реконструкція | Рекультивація | Будівництво |
|  |  | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансув. (тис.грн) | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансув. (тис.грн) | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансув. (тис. грн) | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінасув. (тис. грн) | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансув. (тис. грн) | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансув. (тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ліквідація стихійних звалищ ( за фактом виявлення) | 2011 р 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. | 300.0 300.0 250.0 200.0 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технічне облаштування діючого звалища ТПВ: обваловка звалища ; ремонт приміщення для робітників звалища. |  |  | 2011 рік 2012 рік | 20.0 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розробка проекту закриття та рекультивація звалища ТПВ. |  |  |  |  |  |  | 2012 р | 200.0 | 2013 рік | 400.0 |  |  |
| 4 | Розробка проекту та будівництво нового полігону ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 рік | 1500.0 |
| 5 | Підготовка впровадження роздільного збирання ТПВ |  |  | 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік | 50.0 50.0 50.0 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  | 1200.0 |  | 225 |  |  |  | 200.0 |  | 400.0 |  | 1500.0 |

Заходи зі створення мережі приймальних пунктів

вторинної сировини.

| № | Спеціалізація приймального пункту | Тип пункту | Друга черга реалізації Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20011 рік | 2012 рік | 2013 рік |
|  |  |  | Кількість пунктів (одиниць) | Вартість створення одного пункту (тис. грн) | Всього (тис. грн) | Кількість пунктів (одиниць) | Вартість створення одного пункту (тис. грн) | Всього (тис. грн) | Кількість пунктів (одиниць) | Вартість створення одного пункту (тис. грн) | Всього (тис.грн) |
| 1 | Приймальний пункт вторинних ресурсів | стаціонарний | 2 | 10 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересувний |  |  |  | 2 | 45 | 90 | 3 | 41,3 | 124 |

РОЗДІЛ ІV

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації Програми планується здійснювати в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік з різних джерел:

-             кошти міського бюджету;

-             кошти державного та обласного бюджету;

-             кошти суб’єктів господарювання;

-             кошти інвесторів;

-             фонди охорони навколишнього природного середовища

кошти з інших джерел, не заборонених  законодавством.

Секретар міської ради 						О.С. Дикий